## Slide 1: Wind-Gas als Kraftstoff der Zukunft? – Der regulative Rahmen für die Wasserstofferzeugung aus Windstrom
27. Windenergietage
Forum 22: Alternative Märkte & Investitionen & Sektorenkopplung
Linstow, 6. bis 8. November 2018
Rechtsanwalt Dr. Hartwig von Bredow

## Slide 5: Gliederung
Einleitung - Power-to-X im Energierecht
Strombezug für Elektrolyseure
Netzdienlicher Betrieb von Elektrolyseuren
Anreize für Wasserstoffmobilität

## Slide 6: „Power-to-X“ – Was ist gemeint?
„Power-to-X“ = Sektorenkopplung
  Power-to-Power
  Power-to-Gas
  Power-to-Heat
  Power-to-Liquid
  Power-to-Mobility
  …
Grundfrage für die Wirtschaftlichkeit regelmäßig: Fallen auf den Bezugsstrom der jeweiligen Power-to-X-Anlage (z.B. Elektrolyseur, Speicher, Wärmeerzeuger) die sog. Letztverbraucherabgaben an?

## Slide 7: PtX– das (rechtlich) unbekannte Wesen
Klassische Fokussierung des Energierechts auf
  Erzeugung
  Transport
  Verbrauch
Für Stromspeicherung und „Sektorübergang“ eigentlich nicht passend, ABER keine eigene Definition…
Energierechtliche Einordnung von Speichern:
  Einspeicherung = Letztverbrauch
  Ausspeicherung = Stromerzeugung

## Slide 8: Überblick: Brennpunkte aus rechtlicher Sicht
Windpark
Tankstelle
Gasnetz
Stromnetz
Elektrolyseur/
Methanisierung
Gasnetzanschluss, Einspeisung, Transport, Bilanzierung
Stromdirektlieferung
Strombezug, Stromvermarktung und Vermarktung von Regelenergie etc.
Vermarktung des Speichergases
Vermarktung des Speichergases

## Slide 9: Gliederung
Einleitung - Power-to-X im Energierecht
Strombezug für Elektrolyseure
Netzdienlicher Betrieb von Elektrolyseuren
Anreize für Wasserstoffmobilität

## Slide 10: Gliederung
Einleitung - Power-to-X im Energierecht
Strombezug für Elektrolyseure
  Eigenversorgung vs. Stromlieferung
  Direktleitung vs. Netzanschluss
  EEG-Umlage und Netzentgelte
  Nachweis der regenerativen Herkunft
Netzdienlicher Betrieb von Elektrolyseuren
Anreize für Wasserstoffmobilität

## Slide 11: Wieso ist das wichtig? – Auswirkung auf wesentliche Strompreisbestandteile
 Die Höhe der anfallenden EEG-Umlage, Netzentgelte und Stromsteuer ist ein wesentlicher Wirtschaftlichkeitsfaktor für Geschäftsmodelle mit Speichern
Dezentrale Konzepte:
Wegfall Netzentgelte und mit ihnen erhobener Umlagen/Abgaben/Entgelte
 Eigenversorgung: Wegfall oder Reduzierung (40 Prozent) der EEG-Umlage möglich!

## Slide 12: Windenergie und „Power-to-X“
„Letztverbraucher-Abgaben“:
EEG-Umlage
Stromsteuer
Netzentgelte
Weitere Umlagen, Entgelte, Abgaben (KWKG, § 19 StromNEV, Offshore-Haftung, Messentgelte, Konzessionsabgaben…)

## Slide 13: Sonderregeln für Power-to-X
Inzwischen einige Sonderregeln für Power-to-X, z.B.:
  § 61k EEG 2017 – Sonderregeln für Zwischenspeicherung (Rückverstromung)
  § 64 EEG 2017 – Besondere Ausgleichsregelung (Herstellung von „Industriegasen“?)
  § 118 Absatz 6 EnWG – Netzentgeltbefreiung
  § 5 Absatz 4 StromStG – Sonderregel für stationäre Batteriespeicher
  § 9 Absatz 1 Nummer 2 StromStG – „Strom zur Stromerzeugung“?
  § 9a Absatz 1 Nummer 1 StromStG – Steuerbefreiung für Elektrolyse
  § 13 Absatz 6a EnWG – Sonderregel für KWK/PtH als zuschaltbare Last
  § 3 37. BImSchV – Quotenhandel für strombasierte Kraftstoffe
  § 3 Nummer 10c EnWG i.V.m. GasNZV / GasNEV – Privilegien bei der Gaseinspeisung
  …
ABER…
  Viele Rechtsunsicherheiten
  Im Detail oft wenig praxisgerecht
  Vereinfachungen (aber auch neue Herausforderungen) im Energiesammelgesetz

## Slide 14: EEG-Umlage im Vergleich
Bei Eigenversorgung nur anteilige Belastung mit der EEG-Umlage für EEG-Anlagen und hocheffiziente KWK-Anlagen mit einem Monats- oder Jahresnutzungsgrad von mindestens 70 Prozent
Höhe der EEG-Umlage für Eigenversorger:
  ab 1. Januar 2017: 40 %
  Zudem: Komplett-Entfall bei Bestandsschutz und Ausnahmeregelungen
  spezielle Meldepflichten für Eigenversorger
Stromlieferung: Volle EEG-Umlage (2017: 6,88 Cent je kWh; 2018: 6,79 Cent je kWh)
  administrative Pflichten als EVU (etwa nach EEG/EnWG/StromStG)
Notes: Was soll das?
Fenstersteuer…
Vergleich PV-Anlage, Solarthermische Anlage, großes Fenster / extra Wärmedämmung

## Slide 15: Eigenversorgung und Stromlieferung (1/2)
Verbrauch = Eigenversorgung
Erzeugung
Betreiberidentität
Verbrauch im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang
Bei Ausschreibungsanlagen: Eigenversorgungsverbot zu beachten (§ 27a EEG 2017)

## Slide 16: Eigenversorgung und Stromlieferung (2/2)
Verbrauch = Stromlieferung
Erzeugung
EVU-Pflichten
Betreiber A
Betreiber B
Lieferant C

## Slide 17: EEG-Umlage bei „Letztverbrauch“ von Strom
Grundsatz: volle EEG-Umlage
Ausnahmen:
  Eigenversorgung aus EE-Anlagen und KWK-Anlagen  40 Prozent
  Besondere Ausnahmetatbestände (z.B. Kleinstanlagen, Inselanlagen…)  Keine EEG-Umlage
  Bestandschutz für ältere Eigenversorgungskonzepte  i.d.R. keine EEG-Umlage
  Besondere Ausgleichsregelung für stromkostenintensive Unternehmen  15 bis 20 Prozent
  Besondere Ausgleichsregelung für Schienenbahnen  20 Prozent
  Wiederverstromung (nach Einspeisung ins Erdgasnetz)  keine EEG-Umlage

## Slide 18: Wegfall der EEG-Umlage bei Eigenversorgung
Voraussetzungen:
  Personenidentität
  Keine Netzdurchleitung
  Aber: Unmittelbarer räumlicher Zusammenhang darstellbar?
§ 61a EEG 2017: EEG-Umlage entfällt bei Eigenversorgung …:
  soweit der Strom in der Stromerzeugungsanlage oder in deren Neben- und Hilfsanlagen zur Erzeugung von Strom im technischen Sinn verbraucht wird (Kraftwerkseigenverbrauch),
  wenn die Stromerzeugungsanlage des Eigenversorgers weder unmittelbar noch mittelbar an ein Netz angeschlossen ist,
  wenn sich der Eigenversorger selbst vollständig mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgt und für den Strom aus seiner Anlage, den er nicht selbst verbraucht, keine Zahlung nach Teil 3 in Anspruch nimmt
  wenn Strom aus Stromerzeugungsanlagen mit einer installierten Leistung von höchstens 10 Kilowatt erzeugt wird, für höchstens 10 Megawattstunden selbst verbrauchten Stroms pro Kalenderjahr

## Slide 19: Problem bei WEA: „unmittelbarer räumlicher Zusammenhang“
Definition der Eigenversorgung in § 3 Nummer 19 EEG 2017:
  „Eigenversorgung" [ist] der Verbrauch von Strom, den eine natürliche oder juristische Person im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit der Stromerzeugungsanlage selbst verbraucht, wenn der Strom nicht durch ein Netz durchgeleitet wird und diese Person die Stromerzeugungsanlage selbst betreibt,“

## Slide 20: Unbestimmter Rechtsbegriff – Auslegung?
§ 12b Abs. 5 StromStV („räumlicher Zusammenhang“): 4,5 km
Leitfaden zur Eigenversorgung der Bundesnetzagentur (Stand Juli 2016, Seite 36)
„Ein räumliches Nähe-Verhältnis setzt nach dem Wortsinn eine geringe räumliche Entfernung oder unmittelbare Umgebung voraus, wie dies typischerweise z.B. in demselben Gebäude oder auf demselben Grundstück gewährleistet ist. […] Ein lediglich mittelbarer räumlicher Zusammenhang, der durch räumliche Distanzen oder Hindernisse unterbrochen bzw. überbrückt wird, reicht nicht aus.“
„Ob das Kriterium des unmittelbaren räumlichen Zusammenhangs vorliegt, verschließt sich einer pauschalen Vorgabe im Rahmen dieses Leitfadens und ist in Zweifelsfällen nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls unter Beachtung des Sondercharakters der Norm zu prüfen.“
Wir meinen:
  Gesamtbetrachtung des Einzelfalls unter Berücksichtigung des Gesamtgepräges des jeweiligen Standorts und des Umgebungsmaßstabs sowie der rechtlichen Vorgaben
  Abstand von WEA innerhalb eines Parks kann nun mal größer sein, dennoch muss Eigenversorgung auch hier möglich bleiben (Praxisfolgen)…

## Slide 21: Unmittelbarer räumlicher Zusammenhang
Bewertung
  Gleichstellung mit „unmittelbarer räumlicher Nähe“ fragwürdig
  „unterbrechende Elemente“ sorgen für Rechtsunsicherheit
  Einzelfallbetrachtung unter Einbezug des Gesamtstandorts erforderlich
  Stromsteuerrecht: 4,5 km für „räumlichen Zusammenhang“ (§ 12b Abs. 5 StromStV)
  da eine Nutzung des öffentlichen Netzes ohnehin unzulässig ist und die Anforderungen an eine Eigenversorgung hoch, bedarf es keiner allzu einschränkenden Auslegung

## Slide 22: Besondere Ausgleichsregelung (§ 64 EEG 2017)
Grundvoraussetzungen:
  Unternehmen nach Anlage 4 zum EEG 2017
  Stromverbrauch mindestens 1 GWh im Geschäftsjahr und Stromkostenintensität (14 bzw. 20 Prozent)
  Energie- oder Umweltmanagementsystem bzw. alternatives System
Problem: Betrieb eines Elektrolyseurs einer Kategorie nach Anlage 4 zuzuordnen?
  Elektrizitäts- und Gaserzeugung sowie die Wärme- und Kälteversorgung vom Anwendungsbereich ausgeschlossen
  Erzeugung von Kraftstoffen nicht aufgeführt
  Subsumtion unter sonstige Kategorie möglich?
    „Gewinnung von Erdgas“ eher (-)
    „Herstellung von Industriegasen“ je nach Betriebsmodell ggf. denkbar und auch vom BAFA befürwortet, ABER wohl Abgrenzung zu Gasen zur energetischen Verwendung erforderlich (vgl. Ausnahmen gem. KldWZw 2008, Nr. 20.11.0)
    Herstellung von Industriegasen ist jedenfalls dann nicht gegeben, wenn Rohrleitungen für den Gastransport genutzt werden

## Slide 23: Netzentgelte
Netzentgelte (nur bei Netzbezug)
  Netzentgeltbefreiung nach § 118 Abs. 6 S. 1 und 7 EnWG
  Gilt wohl auch, wenn keine Einspeisung des Speichergases ins Erdgasnetz und keine Rückverstromung des Speichergases (str.)
Mit den Netzentgelten erhobene Abgaben, Umlagen und Entgelte
  BNetzA/BGH: Netzentgeltbefreiung gilt nur für die Netzentgelte im engeren Sinne
  Zu zahlen sind mithin grds.
    KWKG-Umlage
    §19-StromNEV-Umlage
    Offshore-Haftungs-Umlage
    Abschaltbare-Lasten-Umlage
    Konzessionsabgaben
    Mess- und Abrechnungsentgelte

## Slide 24: Umlagen, Entgelte, Abgaben (stark vereinfacht)
 | Eigenversorgung aus EE-Anlage | Direktlieferung aus WEA | Netzbezug
Förderung Überschussstrom | (+) ABER: Bei Neuanlagen in der Ausschreibung Eigenversorgungs-verbot (§ 27a EEG 2017)! | (+) | (-)
Netzentgelte | (-) | (-) | (-) / (+)
Netzentgelt-bezogene Abgaben und Umlagen | (-) | (-) | (+)
Stromsteuer | (-) / (+) | (-) / (+) | (-) / (+)
EEG-Umlage | 40 %* | 100 % | 100 %
* falls unmittelbarer räumlicher Zusammenhang darstellbar und keine sonstige Ausnahme/Befreiung

## Slide 25: Vorgaben an die Erzeugung (EnWG/EEG)
Voraussetzung für Privilegierung nach EnWG (bei Einspeisung in das Erdgasnetz): Nachweis der Grünstromeigenschaft des Bezugsstroms durch den Elektrolyseur-Betreiber
Herkunftsvoraussetzung grundsätzlich nachweisbar über
  bilanziell: Herkunftsnachweise
    Zwingend gekoppelte HKN erforderlich (Lieferung über Bilanzkreis)?
    Oder auch entkoppelte HKN, ggfs. aus dem (außer-)europäischen Ausland?
  physikalisch: Betriebskonzept
    Offene Frage: reicht es aus, über schlüssiges Betriebskonzept nachzuweisen, dass zwingend Grünstrom eingesetzt wird (auch bei Strombezug über das Netz)?
    BNetzA spricht diese Option im Positionspapier Wasserstoffeinspeisung an

## Slide 26: Exkurs: Meldepflichten bei Eigenversorgung
Wer muss melden?
  Alle Eigenversorger, unabhängig davon, ob Pflicht zur Zahlung von EEG-Umlage und Stromsteuer
  Ausnahme 1 (nur Basisdatenmeldung EEG): dem Netzbetreiber ist bereits alles bekannt
  Ausnahme 2 (Stromsteuer): Anlagen bis 2 MW
Was muss gemeldet werden?
  Basisdaten
  Strommengen
  Eigenerzeuger-/Versorgererlaubnis (HZA)
Wem muss gemeldet werden?
  ÜNB/VNB
  Hauptzollamt
Wann muss gemeldet werden?
  28. Februar (EEG VNB)
  31. Mai (EEG ÜNB + HZA)
Achtung, Sanktionen!

## Slide 27: Exkurs: Meldepflichten bei Direktlieferung
Meldepflichten gegenüber Netzbetreiber
  zuständig ist der Übertragungsnetzbetreiber
  Frist: 31. Mai des Folgejahres
  gemeldet werden müssen u.a.
    Basisdaten
    Strommengen, für die die EEG-Umlage gezahlt werden muss und Jahresendabrechnung
    „unverzügliche“ Meldung der Liefermengen/Prognosemeldungen
EVU-Meldepflichten nach EnWG
  Meldung als Stromlieferant beim Markstammdatenregister
  Stromkennzeichnung
  weitere administrative Pflichten, z.B. bei Vertragsgestaltung, Abrechnung etc.
Meldepflichten als Versorger gegenüber dem Hauptzollamt
Ggf. weitere Meldepflichten (Monitoring, Transparenz, REMIT…)
Praxisprobleme:
„Saubere“ Abgrenzung von Eigenversorgungs- und gelieferten Strommengen sowie der einzelnen Lieferbeziehungen untereinander
Entwicklung eines pragmatischen, aber rechtssicheren Abrechnungs- und Messkonzepts

## Slide 28: Gliederung
Einleitung - Power-to-X im Energierecht
Strombezug für Elektrolyseure
Netzdienlicher Betrieb von Elektrolyseuren
Anreize für Wasserstoffmobilität

## Slide 29: Erlösoptimierung, Regelenergie und Systemdienstleistungen
Elektrolyseur kann flexibel als zuschaltbare oder abschaltbare Last genutzt werden
verbraucht einen Teil des erzeugten EE-Stroms, vermeidet so Netzengpässe
  Gezielte „Steuerung“ der Einspeisung von Windenergieanlagen in Elektrolyseur statt Einspeisemanagement und Spitzenkappung?
  Optimierung der Erlöse (Netzintegrationsvereinbarungen mit Netzbetreiber und Anlagenbetreibern?)
  Teilnahme am Regelenergiemarkt

## Slide 30: Gliederung
Einleitung - Power-to-X im Energierecht
Strombezug für Elektrolyseure
Netzdienlicher Betrieb von Elektrolyseuren
Anreize für Wasserstoffmobilität

## Slide 31: Fördermechanismen Power-to-Gas
Entlastung auf der Kostenseite (bei Einspeisung in das Erdgasnetz)
  Deckelung der Netzanschlusskosten
  Deckelung der Kosten für die Netznutzung
  Entgelt für vermiedene Netzkosten
Förderung der Nachfrage
  Treibhausgasminderungsquote
  Quotenhandel

## Slide 32
Quotenhandel (1/2)
32
Mineralölkonzerne sind verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen zu mindern
Treibhausgasminderung kann aber auch durch Dritte erzielt werden, die „Biokraftstoffe“ in Verkehr bringen (sog. Quotenhandel)
Biokraftstoffe (Auswahl)
  Klassische Biokraftstoffe (z.B. Biodiesel)
  Erdgas, Biomethan, LNG, Bio-LNG (Änderung 38. BImSchV), LPG, Bio-LPG
  Komprimierter Wasserstoff aus erneuerbaren Energien in Brennstoffzelle
  Komprimiertes synthetisches Methan
  Unklar, ob auch synthetisches LNG...

## Slide 33
Quotenhandel (2/2)
Chancen für Strom aus Windenergieanlagen?
  Anforderungen an regenerativ erzeugten Wasserstoff / regenerativ erzeugtes synthetisches Methan sind hoch
  Strom darf nicht aus dem Netz der allgemeinen Versorgung entnommen worden sein, sondern muss über eine Direktleitung oder gar eine „Inselanlage“ in den Elektrolyseur gelangen (vgl. § 3 Absatz 2 37. BImSchV)
  Ausnahme: Netzausbaugebiete und Vertrag über zu- und abschaltbare Lasten nach § 13 Absatz 6 EnWG
Wo wird der regenerative Treibstoff vertankt?
  Unmittelbar am Windpark? Abtransport per Trailer?
  Einspeisung ins Erdgasnetz und bilanzielle Entnahme an Erdgastankstelle? Dann jedenfalls keine Besondere Ausgleichsregelung...

## Slide 34
Dr. Hartwig von Bredow