## Slide 1
Windenergie, Solarenergie und Elektrolyse – rechtliche Anforderungen
Der gemeinsamen Nutzung eines Netzverknüpfungspunktes
30. Windenergietage // 08.-10. November 2022
Rechtsanwalt Dr. Florian Brahms, Licence en droit français
Linstow, 08. November 2022

## Slide 2
30. WINDENERGIETAGE LINSTOW
WINDENERGIE, SOLARENERGIE & ELEKTROLYSE //
Gliederung
Allgemeines
Energierechtliche Aspekte
Vertragliche Aspekte
Wasserstoffbasierte Stromspeicherung bei Anlagenkombinationen
Fazit
REFERENT
DR. FLORIAN BRAHMS

## Slide 3
30. WINDENERGIETAGE LINSTOW
GLIEDERUNG

## Slide 4
ALLGEMEINES
01 //

## Slide 5
01 //
ALLGEMEINES
Fallgestaltungen
Herausforderungen

## Slide 6
HERAUSFORDERUNGEN UND FALLGESTALTUNGEN
ALLGEMEINES //
Die gemeinsame Nutzung eines Netzverknüpfungspunktes für Windenergieanlagen kommt unter diversen Gesichtspunkten in Betracht, bspw.:
  Kostenersparnis bei gemeinsamer Errichtung der Übergabestation bzw. Umspannwerk
  Anderweitiger Netzanschluss ist aufgrund Belegenheit des Windparks oder aufgrund der Auslastung des Netzes nicht möglich (Technische Unmöglichkeit)
  Teilweise Veräußerung von Windenergieanlangen eines Windparks im Wege eines Asset-Deals
  Die Einbeziehung von Energieerzeugunsanlagen, die gerade keine Windenergieanlage sind, ist unter folgenden Gesichtspunkten in Betracht zu ziehen:
  Verringerung der Strombezugskosten unter Vermeidung von Strompreisbestandteilen bei Netzbezug sowohl für Stromspeicher als auch andere Letztverbraucher (Elektrolyseure/Wärmepumpen)
  Flexibilisierung der Stromeinspeisung zur Optimierung der Veräußerung
  Ersetzen von Blindleistungskompensation (bei Photovoltaik)

## Slide 7
HERAUSFORDERUNGEN UND FALLGESTALTUNGEN
FALLGESTALTUNG: HINZUBAU VON WINDPARKS //
Umspannwerk
Neuer Windpark (bspw. IB 2020)
Bestandswindpark (bspw. IB 2015)
Netz der allgemeinen Versorgung

## Slide 8
HERAUSFORDERUNGEN UND FALLGESTALTUNGEN
HERAUSFORDERUNGEN //
Wird die Förderung nach EEG von Bestandswindenergieanlagen durch den Hinzubau von neuen WEA gefährdet?
Kann es zu einem sog. „Windklau“ oder Windturbulenzen zwischen den Windenergieanlagen kommen?
Kann es zu einer Anlagenzusammenfassung im Sinne des § 24 EEG 2021 kommen und wenn ja für welche WEA findet diese mit welchen Rechtsfolgen Anwendung (bswp. bei negativen Strompreisen)?
Was passiert nach Auslaufen der Förderung des Bestandswindparks?
Handelt es sich noch um eine Kundenanlage bzw. Direktleitung im Sinne des EnWG bzw. kommen weitere Pflichten auf mich zu?
Ist es sinnvoll eine Infrastrukturgesellschaft zu gründen und in welcher Form und mit welcher Beteiligung?
Wie ist das Eigentum an der gemeinsam genutzten Infrastruktur zu strukturieren?
Welche Auswirkungen haben welche Erzeugungs- oder Verbrauchseinrichtungen auf das Anschlussnetz/Infrastruktur?

## Slide 9
RECHTSBERATUNG ENERGIERECHT
VERWERTUNGSPFADE: GRÜNER WASSERSTOFF //
z
Strombezug
Gasversorgung
EEG*
EnWG
MSBG
KWKG
StromStG
StromStV
StromNEV
EEG
EnWG
GasNEV
GasNZV
BiomasseV
EnergieStG
EnergieStV
EEG
EnWG
EnergieStG
EnergieStV
BImSchV
WHG
RED II
BGB, AVBFernwärmeV, GWB, GEG (Rückverstromung: KWKG, EEG)
BGB
EnWG
EnergieStG
EnergieStV
BImSchG
BImSchV
GWB
BEHG
EBeV 2022
TEHG (ZUG)
Die Darstellung der einschlägigen Gesetze und Verordnungen ist nicht abschließend
Erstellt mit freundlicher Unterstützung von Wenger Engineering GmbH

## Slide 10
30. WINDENERGIETAGE LINSTOW
GLIEDERUNG

## Slide 11
02 //
REGULATORISCHER RAHMEN

## Slide 12
02 //
REGULATORISCHER RAHMEN
Netzqualität
Direktvermarktung
Strombezug

## Slide 13
REGULATORISCHER RAHMEN
Letztverbraucher
Netzverknüpfungs-
punkt
Auslaufende
Förderung EEG
O2
H2
NETZQUALITÄT, MESSUNG UND ZUORDNUNG VON VIRTUELLEN ZÄHLPUNKTEN //

## Slide 14
REGULATORISCHER RAHMEN
NETZQUALITÄT, MESSUNG UND ZUORDNUNG VON VIRTUELLEN ZÄHLPUNKTEN //
Es ist zu unterscheiden zwischen dem nicht regulierten und dem regulierten Netzbereich (im Sinne des Netzes der allgemeinen Versorgung)
  Ausgenommen sind hierbei von der Regulierung Direktleitungen, Kundenanlagen, Kundenanlagen zur betrieblichen Eigenversorgung und geschlossene Verteilernetze im Sinne des EnWG. Hierbei kann der Netzbetreiber nach dem EEG auch außerhalb des Netzes einen Netzverknüpfungspunkt zuweisen.
    Zwingend für alle Formen des deregulierten Netzes ist, dass keine Verpflichtung zur Abnahme von Strom aus dem Park oder zur zwingenden Wahl des gleichen Stromlieferanten vorgesehen wird!
    Die übrigen Voraussetzungen für die Qualität als Netz sind zum Teil hoch umstritten, die Frage nach reinen Einspeisenetzen wurde bisher zudem rechtlich noch nicht geklärt.
    Für den Fall, dass ein dereguliertes Netz vorliegt, besteht gegenüber dem vorgelagerten Netzbetreiber ein Anspruch auf die Zuordnung von virtuellen Zählpunkten.
    Es handelt sich nicht um eine reines Einspeisenetz, wenn Wind, Solar und Elektrolyseur über ein Anschlussnetz einspeisen.

## Slide 15
REGULATORISCHER RAHMEN
DIREKTVERMARKTUNG //
  Gemeinsame Vermarktung aller WEA über einen Direktvermarkter:
    Kann deswegen sinnvoll sein, da die Menge des gelieferten Stromes/Anzahl der WEA einen besseren Preis/Serviceentgelt für die Vermarktung ausmachen kann.
    Zu klären, wer unter welchen Prämissen die Auswahl des Direktvermarkters bestimmt und wer Vertragspartner des Direktvermarktungsunternehmens wird.
    Wer vereinnahmt die Vergütung (ggf. auch gegenüber dem Netzbetreiber) und wir wird das Innenverhältnis zwischen den Betreibern ausgestaltet?
    Vertraglich abzubilden, ob die Strommengen versolidarisiert/gepoolt werden oder ob die Strommengen am Netzverknüpfungspunkt und an den WEA gemessen und ins Verhältnis zueinander gesetzt werden.
  Separate Direktvermarktung je Anlagenbetreiber von WEA
    Es muss zwischen den Betreiber sichergestellt sein, dass jeder selbständig die technischen Voraussetzungen erfüllt.
    Abstimmung eines Messkonzeptes zwingend erforderlich, Zuordnung von virtuellen Zählpunkten erforderlich.

## Slide 16
REGULATORISCHER RAHMEN
STROMBEZUG AUS DEN WEA DES WINDPARKS //
Lieferung und Abgrenzung von Strommengen, die innerhalb des Windparks verwendet werden, sind sauber abzubilden.
Festlegung der Messebene für die Abgrenzung der Strommengen (Hochspannung oder Mittelspannung)
Der Anlagenbetreiber ist nach dem EEG grundsätzlich in der Pflicht, die Einhaltung der Anforderungen nachweisen zu können.
Eigenversorgung liegt regelmäßig nicht vor, da keine Personenidentität zwischen Verbraucher und Erzeuger vorliegt (Folge: Meldung zum HZA und zum Marktstammdatenregister)
Ausnahme für Kraftwerkseigenverbrauch durfte auch nur für den vom Anlagenbetreiber selbst verbrachten Strommengen gelten. (Durch Energiefinanzierungsgesetz nicht mehr von Bedeutung)

## Slide 17
REGULATORISCHER RAHMEN
STROMSPEICHER & SOLARANLAGEN //
  Einsatz von Stromspeichern und Solaranlagen zur Verringerung des Strombezugs oder zur Erweiterung eines Energieparks kann unter Umständen sinnvoll sein. Folgende Aspekte sind jedoch zu beachten:
    Technische Anforderungen und das Messkonzept sind hierauf abzustimmen. Insbesondere muss in diesen Konstellationen die Frage geklärt werden, wer den Speicher/Solaranlage betreibt.
    Zum Teil wird vertreten, dass eine gemeinsame Direktvermarktung von Solarstrom und Windstrom über einen Direktvermarkter nicht möglich sein soll.
    Das Anlagenzertifikat ist bei Zubau von Energieanlagen ggf. zu erneuern bzw. zu ergänzen (gilt aber auch allgemein beim Zubau von weiteren WEA)

## Slide 18
30. WINDENERGIETAGE LINSTOW
GLIEDERUNG

## Slide 19
03 //
VERTRAGLICHE GESTALTUNG

## Slide 20
03 //
VERTRAGLICHE GESTALTUNG
Überblick
Infrastrukturnutzungsvertrag
Gesellschaftsrechtliche Struktur

## Slide 21
VERTRAGLICHE GESTALTUNG
ÜBERBLICK //
Verhältnis zwischen den Anlagenbetreibern untereinander sind zu klären:
    Bspw. Kostentragung für das Anlagenzertifikat
    Kostentragung bzgl. des erforderlichen Umbaus des Netzanschlusses
    Pooling von Sicherheiten für die finanzierenden Banken für die gemeinsam genutzten Betriebsmittel
    Sinnvolle gemeinsame Vermarktung durch einen Direktvermarkter?
    Notwendigkeit der Vereinbarung des Vorgehens für die technische Einrichtung im Sinne des § 9 EEG
Verhältnis zum Netzbetreiber ggü Anlagenbetreiber und/oder Infrastrukturbetreiber
    Notwendigkeit der Prüfung der Netzverträglichkeit
    Abgestimmtes Messkonzept
    Vereinbarung über den Betrieb der Messeinrichtungen
  Bei unterschiedlichen geförderten Erzeugungsanlagen ist auch der Vorrang des dezentralen Verbrauchs bzw. der Einspeisung zu optimieren und vertraglich festzulegen.
Verhältnis zu den finanzierenden Banken

## Slide 22
VERTRAGLICHE GESTALTUNG
ANWENDUNGSBEISPIEL //
Umspannwerk
O2
H2
Umspannwerk
Energieversorgungs-
unternehmen
Netzbetreiberin
PPA/Stromlieferung
PPA/Stromlieferung
PPA/Stromlieferung
Netzanschlussvertrag
Netzanschlussvertrag
Netzanschlussvertrag
Netzanschlussvertrag
Netzanschlussvertrag
Netzanschlussvertrag

## Slide 23
VERTRAGLICHE GESTALTUNG
INFRASTRUKTURNUTZUNGSVERTRAG //
Notwendigkeit der Gründung einer Infrakstrukturgesellschaft?
    Bei gemeinsam genutzten Betriebsmitteln und gemeinsamen größeren Investitionen und gemeinsame Kostenteilung sinnvoll
    Auch bei einer Infrakstrukturgesellschaft bedarf es eines Netzanschlussvertrages zwischen den Betreibern und der Gesellschaft.
    Wahrnehmung Redispatch-Aufgaben (Cluster)
Netzanschlussvertrag (Inhalte)
    Berechtigung zur dauerhaften Einspeisung/Aufteilung der Strommengen
    Berechtigung zur Trennung der Windenergieanlagen vom Netz der Infrastrukturgesellschaft
    Innenhaftung für den Fall der Rückwirkung und Abschaltungen
    Vorkaufsrecht für die Infrastruktur, sofern bspw. der Bestandswindpark zurückgebaut wird
    Qualifizierung der Kundenanlagen bzw. Folgeregelung soweit dies nicht anerkannt wird.

## Slide 24
VERTRAGLICHE GESTALTUNG
GESELLSCHAFTSRECHTLICHE STRUKTUR //
  Gesellschaftsrechtliche Strukturen sind zum Teil höchst unterschiedlich ausgestaltet, sowohl was die Rechtsform angeht (GmbH, GmbH & Co. KG als auch GbR/OHG)
  Umfang der Aufgaben der Gesellschaft ist sauber gegenüber den Rechten und Pflichten der Anlagenbetreiber abzugrenzen. Es empfiehlt sich den Gesellschaftsvertrag mit dem Infrastrukturnutzungsvertrag abzugleichen.
    Struktur kann gerade für neue Herausforderungen (bspw. Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung, technische Einrichtung) Vorteile bieten.
    Teilweise empfiehlt es sich, für unterschiedliche Aufgaben auch unterschiedliche Infrastrukturgesellschaften mit unterschiedlicher Gesellschafterstruktur zu entwickeln. (bspw. für gemeinsam genutzte Wege, Leitungen, Leitungswege)
    Vorteil gegenüber einer Strukturierung allein über einen Infrastrukturnutzungsvertrag kann die einfachere Übertragung der Gesellschaftsanteile sein.

## Slide 25
30. WINDENERGIETAGE LINSTOW
GLIEDERUNG

## Slide 26
04 //
GRÜNER WASSERSTOFF

## Slide 27
04 //
GRÜNER WASSERSTOFF
Regelungen innerhalb des EEG 2021
Regelungen der EEV

## Slide 28
GRÜNER WASSERSTOFF
REGELUNGEN INNERHALB DES EEG 2021 //
  Eigener Abschnitt 3b, der allerdings bislang nur den § 69b EEG 2021 (systematisch nach den besonderen Ausgleichsregelungen).
  Grundsätzlich wird Strom, der von einem Unternehmen zur Herstellung von Grünem Wasserstoff verbraucht wird, vollständig von der EEG-Umlage befreit.
  Voraussetzung, dass die Anlage der Herstellung von „Grünem Wasserstoff“ dient und, sofern in der Anlage Strom aus dem Netzt verbraucht werden kann, über einen eigenen Zählpunkt aus dem Netzt verbunden ist
  Definition von Grünem Wasserstoff bisher nicht enthalten.
    „entsprechende nationale und europäische Diskussions- und Umsetzungsprozesse auch mit Blick auf die Europäische Erneuerbare-Energie-Richtline (“RED II“) abgeschlossen sind.“ (vgl. BT-Drs. 19/25326, S. 29)
    Nunmehr umgesetzt in der EEV
  Zeitlich befristet und gilt nur für Einrichtungen zur Herstellung von Wasserstoff anzuwenden, die vor dem 01. Januar 2030 in Betrieb genommen wurden.

## Slide 29
GRÜNER WASSERSTOFF
REGELUNGEN INNERHALB DES EEG 2021/2023 //
  Die Befreiung von Umlagen ist davon abhängig, dass eine Verordnung nach § 93 EEG 2021 nunmehr §§ 26 EnFG in Kraft getreten ist. In dieser sollen die Voraussetzungen für den Grünen Wasserstoff definiert werden.
  Möglichkeit, eine Anlage zur Herstellung Wasserstoffs vor dem Jahr 2030 zu errichten und zeitlich unbefristet zunächst „grauen“ Wasserstoff herzustellen.
  Die Verordnung soll
    weitere inhaltliche, räumliche oder zeitliche Anforderungen an die Herstellung von Grünem Wasserstoff stellen.
    Anforderungen können zunächst geringer gesetzt werden und sukzessive mit zunehmender Marktintegration erhöht werden, um so die Einstiegsschwelle der Technologien zu senken.
  Beachte Prinzip des Doppelvermarktungsverbotes, vgl. § 80 Abs. 2 EEG 2021:
    Anlagenbetreiber, die eine Zahlung nach § 19 oder § 50 für Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Grubengas erhalten, dürfen Herkunftsnachweise oder sonstige Nachweise, die die Herkunft des Stroms belegen, für diesen Strom nicht weitergeben.

## Slide 30
GRÜNER WASSERSTOFF
GEGENSTAND DER EEV //
  Gegenstand der EEV ist u.a. auch die Anforderungen der bzw. Anreize zur Vermarktung des EEG-Stromes, jedoch wird in Teil 3b (§ 12h ff. EEV) ein Abschnitt zur „Herstellung von Grünem Wasserstoff“ angeführt:
    Anwendungsbereich betrifft Strom, der ab dem 1. Januar 2022 in einer Einrichtung zur Herstellung von Grünem Wasserstoff verbraucht wird.
    Selbstverpflichtung des Bundesregierung, die Verordnung mit Blick auf Grünen Wasserstoff zu überarbeiten, nachdem die EU für einen oder mehrere Nutzungspfade näher bestimmt hat
    Mengenmäßige Begrenzung der Befreiung von der EEG-Umlage für Wasserstoff, der innerhalb der ersten 5.000 Vollbenutzungsstunden in der Anlage zur Herstellung von Wasserstoff erzeugt wurde.
    Definition der Vollbenutzungsstunde in § 12i Abs. 3 EEV. Quotient aus Gesamtstromverbrauch und einstündiger Stromverbrauch wären normalen Einsatzbedingungen.

## Slide 31
GRÜNER WASSERSTOFF
GEGENSTAND DER EEV //
  Wasserstoff, der von der Einrichtung zur Herstellung von Grünem Wasserstoff nach Überschreiten der festgelegten Vollbenutzungsstundenbegrenzung hergestellt wird, gilt nicht als Grüner Wasserstoff, und der Stromverbrauch zur Herstellung dieses Wasserstoffs ist nicht von Umlagen im Sinne des § 2 Nr. 17 EnFG befreit.
  Anforderungen an den in der Anlage zur Herstellung von Wasserstoff verbrauchten Strommengen.
    Beachte: Ausschließlicher Verbrauch der folgenden Strommengen; die Anforderungen ist streng auszulegen (auch kleinere andere Strommengen können schädlich sein).
    Nachweislich muss der Strom zu einem Anteil von 80 % aus Anlagen in deutscher Preiszone und entsprechender Anmeldung im Marktstammdatenregister (für eine Nachweisführung) erfolgt ist. 20 % von Anlagen, die mit der Preiszone Deutschland elektrisch verbunden sind.
    Strom für den weder eine Zahlung nach dem EEG oder dem KWKG noch eine sonstige Förderung in Anspruch genommen wird.

## Slide 32
GRÜNER WASSERSTOFF
GEGENSTAND DER EEV //
  Nachweislich muss Strom aus Anlage nach § 3 Nr. 21 EEG 2021 sein: Wasserkraft, Windenergie, Solarenergie, Energie aus Biomasse (einschließlich Biomethan, Deponie und Klärgas) stammen.
  Im Übrigen muss der Strom aus EE-Anlagen wie folgt nachgewiesen sein, bei Netzbezugsstrom:
    Stromlieferung durch ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen („jeder der Strom liefert“) über ein Netz („Netz der allgemeinen Versorgung“) und Herkunftsnachweise nach der Herkunftsnachweisverordnung und Regional-Durchführungsverordnung (HkRNDV) entwertet wurden.
    Die Herkunftsnachweise müssen dabei , wenn es sich um EE-Anlagen in Deutschland handelt, die Angabe zur optionalen Kopplung enthalten. Die Verpflichtung zur Nutzung gekoppelter Herkunftsnachweise gewährleistet eine tatsächliche Lieferbeziehung zwischen Stromerzeugung und Stromverbrauch.

## Slide 33
GRÜNER WASSERSTOFF
GEGENSTAND DER EEV //
  Nachweiserfordernis durch Umweltgutachter, dass die Strommengenden dem Bilanzkreis zugeordnet werden, welcher angegeben wurde.
  Strom, der nicht durch das Netz der allgemeinen Versorgung geliefert wird:
    Muss ebenfalls aus EE-Anlagen stammen und zudem das Prinzip der Zeitgleichheit beachten, d.h. bezogen auf jedes 15-Minaten-Intervall in der Verbrauchseinrichtigung Wasserstoff verbraucht worden sein.
    Zur Messung kann auf eine mess- und eichrechtskonforme Messung verzichtet werden, wenn die Einhaltung anderweitig eingehalten ist (bspw. Kaskadenanordnung)
    Strenge Mitteilungsplichten gegenüber Netzbetreiber durch Prüfungsvermerk eines Wirtschaftsprüfers. Sofern dies nicht fristgerecht erfolgt, entsteht die EEG-Umlage in Höhe von 100 % (§ 12k EEV).

## Slide 34
GRÜNER WASSERSTOFF
ANWENDUNGSBEISPIEL //
Umspannwerk
O2
H2
Keine Förderung nach EEG
80 % aus Deutschland mit Herkunftsnachweisen
20 % aus angrenzenden Preiszonen
Vollst. Befreiung für 5.000 h
von der EEG-Umlage
Weiter Strompreisbestandteile sind
Separat zu betrachten
!

## Slide 35
GRÜNER WASSERSTOFF
ANWENDUNGSBEISPIEL //
Umspannwerk
O2
H2
Dezentrale Lieferung
Zeitgleichheit
80 % aus Deutschland mit Herkunftsnachweisen
20 % aus angrenzenden Preiszonen
Befreiung für 5.000 h
von der vollst. EEG-Umlage
Finanzielle Förderung nach dem EEG 2021
!
Räumliche Nähe zwischen Erzeugung und Verbrauch für die Marktprämie

## Slide 36
30. WINDENERGIETAGE LINSTOW
GLIEDERUNG

## Slide 37
05 //
WASSERSTOFFBASIERTE
STROMSPEICHERUNG

## Slide 38
05 //
WASSERSTOFFBASIERTE STROMSPEICHERUNG
Allgemeines
Förderkonzepte
Voraussetzungen des Wasserstoffs
Energiefinanzierungsgesetz

## Slide 39
WASSERSTOFFBASIERTE STROMSPEICHERUNG
ALLGEMEINES //
  Definition zu grünem Wasserstoff in § 3 Nr. 27a EEG 2023 aufgenommen:
  Wasserstoff, der nach Maßgabe der Verordnung nach § 93 elektrochemisch durch den Verbrauch von Strom aus erneuerbaren Energien hergestellt wird, wobei der Wasserstoff zur Speicherung oder zum Transport auch in anderen Energieträgern chemisch oder physikalisch gespeichert werden kann.
    Anforderungen aus der Verordnung nach § 93 einzuhalten
    Es kommt nicht darauf an, ob der Wasserstoff gespeichert oder weitertransportiert wird (hierdurch wird dem fehlendem Wasserstoffnetz begegnet).
  Differenzierung in der Ausschreibung danach, ob grüner Wasserstoff (§ 28g) im Konzept genutzt wird oder Wasserstoff (§ 28f EEG 2023)
  § 27a EEG 2021 Verbot der Eigenversorgung in der Ausschreibung wurde vollständig gestrichen (soweit aufgrund des EnFG die EEG-Umlage wegfällt, besteht nicht die Gefahr, dass Gebote nicht mehr in Konkurrenz zueinander stehen)

## Slide 40
WASSERSTOFFBASIERTE STROMSPEICHERUNG
FÖRDERKONZEPT IM EEG 2023 //
  Neues Konzept Förderung von Anlagenkombinationen aus erneuerbaren Energien mit lokaler wasserstoffbasierter Stromspeicherung im EEG 2023 vorgesehen:
    Speicherung des überschüssigen Stroms des Energielieferanten für spätere Rückverstromung
    Möglichkeit der der Kombination unterschiedlicher Technologien als Energielieferant
    Lieferant und Stromspeicher speisen den Strom über gemeinsamen Netzverknüpfungspunkt ein
    Konzept stellt primär auf Stromspeicher ab, anderer Ansatz als in anderen Bereichen gemäß der nationalen Wasserstoffstrategie angedacht ist
  Förderkonzept greift Fehlen eines Wasserstoffnetzes auf und bündelt deshalb Ein- und Ausspeicherung vor Ort.

## Slide 41
WASSERSTOFFBASIERTE STROMSPEICHERUNG
VORAUSSETZUNG AN DEN WASSERSTOFF //
  § 39o EEG 2023 definiert wesentliche Anforderungen an die Anlagenkombinationen.
    „Dabei können nach Maßgabe der Verordnung nach § 88e auch Gebote für Anlagenkombinationen abgegeben werden, die mehrere Anlagen verschiedener erneuerbarer Energien umfassen“
  Der gespeicherte Wasserstoff soll u.a. folgende Voraussetzungen erfüllen:
    ausschließlich durch Elektrolyse aus dem Strom der EE-Anlagen der Anlagenkombination erzeugt worden;
    nicht zuvor in das Netz eingespeist worden, also über einen Netzverknüpfungspunkt einspeist
    für die Erzeugung von Strom verwendet (Rückverstromung) werden und
    nur der in dem chemischen Speicher erzeugte und gespeicherte Wasserstoff für die Erzeugung von Strom verwendet werden.
  Die EEV ist im Hinblick auf die Anforderungen an grünen Wasserstoff unverändert geblieben.

## Slide 42
WASSERSTOFFBASIERTE STROMSPEICHERUNG
ANFORDERUNGEN AN ANLAGEKOMBINATIONEN //
  Chemischer Stromspeicher mit Speichergas Wasserstoff muss aus separaten Anlagen zur Wasserstoff-Elektrolyse, Wasserstoff-Speicherung und Wasserstoff-Rückverstromung bestehen.
  Elemente der Anlagenkombinationen müssen derartig verknüpft sein, dass nur der durch den Lieferanten erzeugte Strom im Stromspeicher gespeichert wird.
  Die Förderung ist befristet nach § 39o EEG 2023 bis 2028. Ausschreibungstermine beginnen im Dez. 2023.
  Förderhöhe ergibt sich aus § 39q
    Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 für Strom aus Grünem Wasserstoff besteht nur für den Anteil der in einem Kalenderjahr erzeugten Strommenge, der einer Bemessungsleistung der Anlage von höchstens zehn Prozent des Wertes der installierten Leistung entspricht. Für den darüberhinausgehenden Anteil der in dem Kalenderjahr erzeugten Strommenge verringert sich der anzulegende Wert auf null

## Slide 43
WASSERSTOFFBASIERTE STROMSPEICHERUNG
ENERGIEFINANZIERUNGSGESETZ (EnFG) //
  Neue Regelungen zum Wasserstoff im EnFG: (zwischenzeitlich Energieumlagengesetz genannt)
  Regelung zur Umlagebefreiung für aus grünem Wasserstoff hergestellten Strom in § 25 EnFG
    Eigener Zählpunkt sowie Inbetriebnahme vor dem 01. Januar 2030 erforderlich
    Ausnahmetatbestände von der Umlagebefreiung sind jedoch zu berücksichtigen, keine Befreiung, soweit der Strom von einem Unternehmen oder selbstständigen Unternehmensteil verbraucht wird und bei Stromverbrauch von Letztverbrauchern, die ein Unternehmen in Schwierigkeiten sind oder offene Rückforderungsansprüche bestehen.
  Berichtspflicht in § 27 EnFG festgesetzt

## Slide 44
WASSERSTOFFBASIERTE STROMSPEICHERUNG
ENERGIEFINANZIERUNGSGESETZ (EnFG) //
  Anforderungen an grünen Wasserstoff in § 26 EnFG:
    „Die Anforderungen an Grünen Wasserstoff werden in einer Rechtsverordnung nach § 93 des Erneuer-bare-Energien-Gesetzes festgelegt.“
      Dies ist wohl auch spätestens absehbar seit Entwurf des delegierten Rechtsakts zu grünem Wasserstoff der EU-Kommission.
      Beihilferechtliche Genehmigung durch die Europäische Kommission ferner noch erforderlich (§ 68 EnFG).
  § 27 EnFG überführt § 64a EEG 2021 zur Herstellung von Wasserstoff in stromkostenintensiven Unternehmen.

## Slide 45
30. WINDENERGIETAGE LINSTOW
GLIEDERUNG

## Slide 46
06 //
FAZIT

## Slide 47
06 //
FAZIT
Zusammenfassung

## Slide 48
ZUSAMMENFASSUNG
FAZIT //
  Saubere vertragliche Gestaltung unausweichlich, regelmäßige Überprüfung der Infrastrukturnutzungsverträge erforderlich bspw. Redispatch 2.0.
  Der Infrasturkturnutzungsvertrag ist bei jeder DD ein wesentlicher Punkt für den Erwerber.
  Messkonzept ist zwingendermaßen mit dem Netzbetreiber abzustimmen.
  Prüfung bzgl. der gemeinsamen Vermarktung (besondere steuerrechtliche Probleme beim Pooling sind zu beachten)
  Umfang der gemeinsam betriebenen Infrastruktureinrichtungen ist abzugrenzen (Drittkomponenten, Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung, Fernsteuerungseinrichtung)
  Bei der Wirtschaftlichkeit von Anlagen zur Herstellung von grünem Wasserstoff sind die noch bestehenden Unsicherheiten zu berücksichtigen.
  Das EEG 2023 und das EnUG werden zu einer erheblichen Verbesserung der Rechtslage führen und dezentrale Nutzung von EE vor dem Netzverknüpfungspunkt fördern.

## Slide 49
REFERENT
DR. FLORIAN BRAHMS
DR. FLORIAN BRAHMS
Lic. En. Drt. Fr. // Rechtsanwalt // Partner
BRAHMS NEBEL & KOLLEGEN Rechtsanwälte
Standort Hamburg:
Grimm 6 // 20457 Hamburg
Tel.: +49 (0)30 5 156 565 0
Fax: +49 (0)30 5 156 565 99
Mail: info@brahms-kollegen.de
Web: http://www.bn-kollegen.de/

## Slide 50
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Unterzeile
Impressumstext